Eco-hameau  ECO-QUARTIER

5 décembre 2008

Projet de cahier des charges modifié

après avis de la commission consultative

EN ROUGE ET SOULIGNE, LES MODIFICATIONS APPORTEES PAR LA COMMiSSION

| Ce que l’on veut | Ce que l’on ne veut pas |
| --- | --- |
| Environnement | Environnement |
| Espace partagé au niveau de la zone humide et de la liaison avec le boulodrome |  |
| Intégration paysagère : talus-haies-végétaux, essences locales ; personnes ressources, Thierry Guéhenneuc, Didier Pidoux. Hauteurs limitées. | Clôtures grillagées, plastiques, bois…hauteurs limitées , Claustra. |
| Créer des lignes courbes pour les voiries, les noues, les délimitations de parcelles, etc. | Des formes exclusivement linéaires |
| Déplacements | Déplacements |
| Le lotissement devra s’intégrer à la liaison entre le quartier Kerdudal et le bourg | Pas de bitume, pas de linéarité. |
| Repenser le point Eco |  |
| Voirie sans bitume la moins large possible, sans bitume. |  |
| Penser les déplacements piétons, cyclistes, accès mobilité réduite au cœur du lotissement, en liaison avec les autres zones urbanisées. Trottoirs enherbés ? Contre-chemins ? |  |
| Parking « vert » enherbé |  |
| Gestion des eaux pluviales | Gestion des eaux pluviales |
| Récupération des eaux pluies |  |
| Voiries perméables |  |
| Noues |  |
| Penser circuits des eaux, ruisseau, marres |  |
| Prendre en compte le projet de réhabilitation de la fontaine |  |
| Assainissement | Assainissement |
| Collectif | Pas d’assainissement individuel |
| Energie | Energie |
| Eclairage public (facultatif si jugé nécessaire) économe, renouvelable, le plus intégré possible. Balisage ? En profiter pour penser l'élairage de l'église. |  |
| Question de la production collective d’énergie |  |
| Parcelles |  |
| Fourchette en tailles tendant vers l’économie de surfaces, de 300 (pour les logements sociaux avec espace collectif pour compenser la petite taille de la parcelle) à 700 m2 en préservant au mieux l'intimité de chacun. |  |
| Orientation Sud-Ouest (alignement nord-est) |  |
| Prévoir l’installation éventuelle d’ateliers artisanaux (quelle taille de la parcelle dans ce cas ?) |  |
| Déchets |  |
| Compostage individuel |  |
| Limitation de la production de déchets verts |  |
| Social |  |
| Du logement locatif social (à étudier avec les opérateurs) |  |
| Des primo accédants |  |
| Mitoyenneté |  |
| Mixité |  |
| Habitat groupé (accession sociale à la propriété accompagnée par les professionnels du bâtiment (ex de Langouët) |  |
| Remarques générales |  |
| Favoriser les filières locales |  |